## Slide 1: I. Introducción a los Op. Amp.
Ing. Andrés Álvarez Camargo MS.c(c)
Universidad Santo Tomás
Seccional Tunja
Electrónica III y Laboratorio
Notes: Poner primero la parte en discreto.
Agregar la parte de Aruitectura.
Explicacion de que el Amplificador se satura mas o menos dos voltios por debajo de la tension de alimentacion.

## Slide 2: Introducción a los Op. Amp.
El Amplificador operacional
Un amplificador operacional, a menudo conocido op-amp por sus siglas en inglés (operational amplifier) es un dispositivo amplificador electrónico de alta ganancia acoplado en corriente continua que tiene dos entradas y una salida.
En esta configuración, la salida del dispositivo es, generalmente, de cientos de miles de veces mayor que la diferencia de potencial entre sus entradas.

## Slide 3: Introducción a los Op. Amp.
Bajo Costo.
Facilidad de uso.
Permite la construcción de circuitos sin necesidad de conocer la circuitería interna.
Están provistos de circuitos de autoprotección.
Ventajas

## Slide 4: Introducción a los Op. Amp.
1948
Reseña Histórica
George Philbrick
Intervino en el diseño de un amplificador operacional con un solo tubo de vacío, destinado a funcionar en las computadoras analógicas.
Estaban destinados a operaciones matemáticas como sumar, restar, multiplicar, dividir e incluso desarrollar ecuaciones diferenciales.

## Slide 5: Introducción a los Op. Amp.
1964 - 1967
Reseña Histórica
- Fairchild
- National Semiconductor
Desarrollaron Op. Amp. Integrados, de tamaño pequeño y bajo costo.
Generadores y acondicionadores de señales.
Temporizadores.
Detectores de nivel de voltaje.
Dispositivos de modulación.
Etc.

## Slide 6: Introducción a los Op. Amp.
Capacidad de alta corriente, alto voltaje o ambos.
Módulos para emisión y recepción.
Amplificaciones múltiples.
Amplificaciones de ganancias programables.
Aplicaciones en control automotriz, comunicaciones, radio, audio, video, etc.
Características

## Slide 7
Introducción a los Op. Amp.
Op. Amp. De propósito general
Entrada no Inversora
Entrada Inversora
Polarización Positiva
Polarización Negativa
Salida
Identificación

## Slide 8
Introducción a los Op. Amp.
Op. Amp. De propósito general

## Slide 9
Introducción a los Op. Amp.
Encapsulados del Op. Amp.

## Slide 10
LM741C
TL081I
LT339M
Prefijo
AD Analog Devices
CA Harris
LM National Semiconductor
LT Linear Technology
MAX Maxim
MC Motorola
OPA Burr-Brown
TL Texas Instruments
UA( A) Fairchild
Numero de parte
Uso general 741, 301, 081, 082.
Alta Frecuencia 318, 715.
Instrumentación 321, 725, 620, 623.
Precisión 714, 321.
Potencia 791.
Alta Tensión 004.
Comparadores 311, 339, 393.
Intervalo de Temperatura
C: Comercial 0 a 70 ºC.
I: Industrial -25 a 85 ºC.
M: Militar -55 a 125 ºC.
Introducción a los Op. Amp.
Nomenclatura de los Op. Amp.

## Slide 11
AD620C
LM741I
LT339M
Instrumentación
Analog Devices
Comercial
National Semiconductor
Uso General
Industrial
Linear Technology
Comparador
Militar
Introducción a los Op. Amp.
Nomenclatura de los Op. Amp.

## Slide 12
Los amplificadores operacionales de uso común requieren alimentación mediante fuentes bipolares.
Introducción a los Op. Amp.
Polarización de los Op. Amp.
Referencia
Terminal de Tensión Positiva
Terminal de Tensión Negativa

## Slide 13
La razón de rechazo en modo común o CMRR (Common Mode Rejection Ratio), es uno de los parámetros de un Op. Amp.
Cuando las dos entradas del Op. Amp. Tienen un valor igual, la señal de salida debería ser cero. Sim embargo esto no sucede.
La CMRR es la medida de rechazo que ofrece la configuración en entrada común.
Introducción a los Op. Amp.
Razón de Rechazo en Modo Común

## Slide 14
CMRR = 20log10(Ad/As)
En donde Ad es la ganancia diferencial
Ad = Vo/V+ - V-
Y As es la ganancia en modo común
As = Vo/Vs
Introducción a los Op. Amp.
Razón de Rechazo en Modo Común

## Slide 15
Introducción a los Op. Amp.
Modo Diferencial
Ad = Vo/V+ - V-

## Slide 16
Introducción a los Op. Amp.
Modo Común
As = Vo/Vs

## Slide 17
Op. Amp. Ideal
El Op. Amp. Ideal, Es un dispositivo de acoplo directo con entrada diferencial, y un único terminal de salida. El amplificador sólo responde a la diferencia de tensión entre los dos terminales de entrada, no a su potencial común.
Una señal positiva en la entrada inversora (-), produce una señal negativa a la salida, mientras que la misma señal en la entrada no inversora (+) produce una señal positiva en la salida.
Introducción a los Op. Amp.

## Slide 18
V0 = aVd
a = ∞
Ri = ∞
Ro = 0
BW (ancho de banda) = ∞
V0 = 0 sí Vd = 0
Op. Amp. Ideal
Introducción a los Op. Amp.

## Slide 19
La ganancia a lazo abierto es aquella que tiene el amplificador operacional cuando no existe ningún camino de realimentación entre la salida y alguna de las dos entradas.
AV = Vsal/Vent
Ganancia en lazo abierto
Introducción a los Op. Amp.

## Slide 20
Para poder controlar la ganancia de tensión que tiene un amplificador operacional, se le provee de una realimentación negativa, que hará que este circuito sea mucho más estable.
AV = - Vo/Vin
Ganancia en lazo cerrado
Introducción a los Op. Amp.

## Slide 21
La salida se ajusta (automáticamente) a un valor tal que hace nula la diferencia de voltaje entre ambas entradas; en consecuencia se puede asumir ganancia infinita.
No circula corriente por las entradas (equivalente a la característica de impedancias infinitas en las entradas).
Reglas de Oro de los Op. Amp.
Introducción a los Op. Amp.